Оглавление

1	. Сведения об экспертной организации.	7

2	. Общие сведения.	7

3	. Цель работы.	8

4	. Общие сведения о Савинском городском поселении	9

5	. Существующее положение в сфере водоснабжения.	10

5.1	Анализ структуры системы водоснабжения.	10

5.1.1	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	13

5.1.2	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	14

5.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	15

5.1.4	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	15

5.2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	15

5.2.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	15

5.2.2	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	16

5.2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	16

5.2.4	Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	16

5.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	19

5.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	19

5.3.2	Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.	21

5.3.3	Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	22

5.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	22

5.4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	22

5.4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	22

5.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	23

5.5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	23

5.5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	23

5.5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	23

5.5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	24

5.5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	24

5.5.6	Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	26

5.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	30

5.6.1	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	30

5.6.2	Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	31

6	. Существующее положение в сфере водоотведения.	33

6.1	Структура сбора и очистки сточных вод.	33

6.1.1	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	34

6.1.2	Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.	34

6.1.3	Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	34

6.1.4	Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	35

6.1.5	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	35

6.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	36

6.2.1	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	36

6.2.2	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	37

6.2.3	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	38

6.2.4	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	39

6.2.5	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	39

6.2.6	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	40

6.2.7	Износ основного оборудования.	40

6.2.8	Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	40

6.2.9	Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	40

6.2.10	Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	40

6.2.11	Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	41

6.2.12	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	41

6.2.13	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	41

6.2.14	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	41

6.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	41

6.3.1	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	41

6.3.2	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	43

6.3.3	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	46

6.3.4	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	47

6.3.5	Описание насосных станций на канализационных сетях.	47

6.3.6	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	47

6.3.7	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	48

6.3.8	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	50

6.3.9	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	50

6.3.10	Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	50

6.3.11	Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	50

6.3.12	Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	50

6.4	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	51

6.4.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	51

6.4.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	51

6.4.3	Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	51

6.5	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	52

6.5.1	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	52

6.5.2	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	52

6.5.3	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	52

6.6	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	53

6.6.1	Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	53

6.6.2	Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	53

6.6.3	Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	53

6.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:	54

6.7.1	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	54

6.7.2	Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	54

6.7.3	Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	54

6.8	Перспективные расчетные расходы сточных вод:	55

6.8.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	55

6.8.2	Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	56

6.8.3	Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.	56

6.9	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	56

6.9.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	57

6.9.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	57

6.10	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	57

6.10.1	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	57

6.10.2	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	58

6.10.3	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	58

6.10.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	58

6.10.5	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	59

6.10.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	60

6.10.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	60

6.10.8	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	60

6.10.9	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	61

7	Резюме	62

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Савинского городского поселения

# . Сведения об экспертной организации.

АО «Ивановский центр энергосбережения»

Генеральный директор: Реброва Мария Александровна;

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# . Общие сведения.

- Разработка схемы водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором № ___________________________.

- Заказчиком является _______________________________________.

Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Савинском городском поселении

Савино	-	посёлок	городского	 типа,	 административный	 центр Савинского района Ивановской области.

Население -	5507 жителей.

Расположен близ рек Уводь и Шижегда (бассейн Клязьмы).

Железнодорожная станция на линии Иваново - Новки, в 61 км к югу  от Иванова.

Основан в 1869 году, как посёлок при железнодорожной станции Егорьевская, позже переименован в Савино. Статус посёлка городского типа

с 1938 года.

Савинский район Ивановской области граничит с Лежневским (на северо-западе), Шуйским (на севере) и Южским (на востоке) районами Ивановской области и Ковровским (на юге) и Камешковским (на юго-западе) районами Владимирской области. Площадь района- 861 км2.

Район расположен южнее водораздельной линии, отделяющей бассейн притоков реки Волги от притоков реки Клязьмы. Поэтому положение сравнительно возвышенное, наклонное к югу. В общем поверхность имеет характер равнины, прорезанной несколькими реками, текущими в большинстве случаев с севера на юг или юго-восток.

Реки района принадлежат бассейну Клязьмы и являются её левыми притоками. По границам района протекают Клязьма и Теза. Другие реки: Уводь, Шижегда.

Озёра	ледникового    (Западное)   и   карстового   (Филатовское) происхождения. На юго-востоке района, в восточной левобережной части Нерльско-Клязьминской низины, в заболоченной пойме Клязьмы расположен Государственный природный заказник «Клязьминский» (организован 1 сентября 1978 года) с большим количеством небольших и неглубоких озёр, среди которых выделяется озеро Смехро длиной 4 км.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Савинского городского поселения являются подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта. Качество воды этого комплекса в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов городского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Система водопровода находятся в удовлетворительном состоянии, но отдельные участки требуют замены.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице ниже.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .1

| № п/п | Номер водозабора по ГВК и местоположение | Номер скважины по ГВК/номер скважины по бурению | Глубина скважины, м | Год бурения по паспорту | Код водоносного горизонта | Производительность, м. куб/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 241589 п. Савино, ул. Первомайская | 24225079 1/15948 | 102 | 1967 | Сзg-Р1а | 382 |
| 2 | 241325 п. Савино очистные сооружения | 24225041 21/34620 | 80 | 1973 | C3g-P1a | 15 |
| 3 | 241676 п. Савино ЦРБ | 24225100 2/- | 38 | 2004 | Q | 68 |
| 4 | Скважина №15 (п. Савино, территория фабрики) | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | 2010 | Данные не предоставлены | 25 |
| 5 | Скважина №17 (п. Савино, территория фабрики) |  |  | 2012 |  | 25 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого  назначения». Утвержден проект зон санитарной охраны второго и третьего пояса.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды,  не оборудованы отверстием для замера уровня воды. Уровень  воды  определяется опусканием контактов с подключением на  тестер.

На ВЗУ станций водоподготовки нет (не фильтруется).  Качество воды не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074--01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль  качества»  (1 раз в год делается  полный

химанализ  воды,  ежеквартально 	баканализ   воды,  ежеквартально  краткий химанализ воды).

Система 	водоснабжения	 городского	 поселения	 в	 целом	 работает удовлетворительно и обеспечивает  население и предприятия  водой.

Существующий	 водоотбор 	не	 превышает	 утвержденного 	лимита.

Мощность водозаборных 	узлов используется на 25 % от проектных мощностей. Планируется строительство станции водоподготовки мощностью 40 м.куб/час.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Савинского городского поселения представлена в таблице 5.2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .2

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, м.куб/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №1 | п. Савино, ул. Первомайская | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 2 | А/скважина №21 | п. Савино очистные сооружения | насос Поток 4-2-8 | 4,2 | 50 | 0,65 |
| 3 | А/скважина №2 | п. Савино ЦРБ | насос Каскад 4-4-14 | 6 | 100 | 1,1 |
| 4 | А/скважина №15 | п. Савино, территория фабрики | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 5 | А/скважина №17 | п. Савино, территория фабрики | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, полипропиленовых, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 40 до 150 мм общей протяженностью более 4,0 км. Износ существующих водопроводных сетей по Савинскому городскому поселению составляет более 30%.

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 5.4.

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .3

| Зона действия источника (п. Савино) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 77,480 |
| нормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| сверхнормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 77,480 |

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Жилые дома, организации и учреждения Савинского городского поселения оборудованы в 70% объеме коммерческими приборами учета воды.

Артскважины не оборудованы счетчиками воды. Необходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех артскважинах.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Савинском городском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей Савинского городского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на схемах ниже.

Существующая схема водоснабжения п. Савино

Схема . Существующее положение в сфере водоснабжения. .1

Перспективная схема водоснабжения п. Савино

Схема . Существующее положение в сфере водоснабжения. .2

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Савинского городского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .4

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2027 |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 1657 | 96,8 | 318,1 | 265,1 | 1 765 | 103,07 | 338,88 | 282,4 |
|  | Полив зеленых насаждений | 80 | 210 | 2,1 | 6,8 | 5,7 | 210 | 2,1 | 6,8 | 5,7 |
|  | Итого по населению: |  |  | 98,8 | 324,9 | 270,8 |  | 105,17 | 345,68 | 288,1 |
| 2 | Наружное пожаро тушение |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 15,9 | 52,3 | 43,6 |  | 16,3 1 | 53,6 | 44,7 |
| 4 | Собственные нvжды |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 11,5 |  |  |  | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по городскому поселению |  |  | 126,8 | 377,2 | 314,3 |  | 134,27 | 399,28 | 332,8 |

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в пункте 5.2.1 данного документа.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Савинском городском поселении отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Информация об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления представлена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство станции водоподготовки мощностью 40 м.куб./час | Улучшение качества водоснабжения. | 1700 | - | 425 | 425 | 425 | 425 | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Реконструкция действующих объектов системы водоснабжения Савинского городского поселения не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Сведения о реконструкции и новом строительстве водопроводных сетей представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство новых участков и реконструкция существующих (Ду 110 мм, протяженность 1150 м) | Улучшение качества водоснабжения. | 3875 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 875 | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (Ду-110 взамен Ду-63), планируется в непосредственной близости фабрики «Солидарность».

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не планируется.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .5

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство станции водоподготовки мощностью 40 м.куб./час | Улучшение качества водоснабжения. | 1700 | - | 425 | 425 | 425 | 425 | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство новых участков и реконструкция существующих (Ду 110 мм, протяженность 1150 м) | Улучшение качества водоснабжения. | 3875 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 875 | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство новых участков и реконструкция существующих (Ду 63 мм, протяженность 255 м) | Улучшение качества водоснабжения. | 1100 | - | 275 | 275 | 275 | 275 | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Строительство новых участков и реконструкция существующих (Ду 40 мм, протяженность 125 м) | Улучшение качества водоснабжения. | 600 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | Расчет по укрупненным показателям |
| 5 | Строительство новых и реконструкция старых водопроводных колодцев (52 шт.) | Улучшение качества водоснабжения. | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Расчет по укрупненным показателям |

### Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2017 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 5.12.

Таблица . Существующее положение в сфере водоснабжения. .6

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2017-2027 | 9 275 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

Система водоотведения п. Савино  включает в себя:

- централизованные канализационные сети по ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Советская, ул. Школьная и т. д  протяженностью 6,5км;

А также систему водоотведения, включающую в себя отстойники у двухэтажных кирпичных домов по ул. Первомайская № 40, 38, 36, 34, 32, 30, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения п. Савино поступают стоки от населения, бюджетных организаций, бытовых и производственных зданий.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

На территории п. Савино расположены пять канализационных насосных станций и очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений - 2,7 тыс. мЗ/сут. Источниками образования сточных вод являются производственные цеха, бытовые помещения, жилой посёлок, бюджетные организации.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В Савинском городском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории Савинского городского поселения эксплуатирующей организацией систем водоотведения является АО «Савинский Водоканал».

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) АО «Савинский Водоканал» не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения расположенные на территории Савинского городского поселения принимают  стоки  от  потребителей п. Савино  и населенных  пунктов Савинского  городского поселения.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В Савинском городском поселении централизованная система канализации имеется по ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Советская,  ул. Школьная  и т.д. У шести двухэтажных кирпичных домов по ул. Первомайская расположены отстойники, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

На территории  п. Савино  расположены  очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений - 2,7 тыс. мЗ/сут. На очистные сооружения сточные воды поступают по шести напорным коллекторам трёх КНС СТФ «Солидарность» в приёмную камеру. Механическую очистку сточные воды проходят на решётках, песколовках, первичных  отстойниках.

Осветленные стоки самотёком поступают на биологическую очистку в аэротенки,  далее во вторичные  отстойники,  контактные  резервуары.

Самотёком очищенные сточные воды направляются в канаву с выходом в заболоченный рельеф местности.

Активный ил из вторичных отстойников при помощи эрлифторов перекачивается в лоток активного ила, откуда направляется в аэротенки: и частично (избыточный активных ил) забирается насосом, находящимся в производственном корпусе и подаётся в минерализаторы. Из минерализаторов ил подаётся на иловые площадки. Обезвоженный осадок вывозится, а дренажные воды с иловых площадок самотёком поступают в насосную станцию и перекачиваются вместе с хоз. бытовыми стоками в голову очистных сооружений.

Осадок, выпадающий в песколовках перекачивается на песковые площадки для подсушки, а дренажные воды перекачиваются вместе с дренажными водами иловых площадок в голову очистных сооружений.

Для обеспечения хорошей работы очистных сооружений в производственном здании установлены воздуходувки, воздух с которых подаётся в аэротенки, минерализаторы, контактные резервуары, а так же в первичные и вторичные отстойники для работы эрлифторов.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Осветленные стоки самотёком поступают на биологическую очистку в аэротенки, далее во вторичные отстойники; контактные резервуары, биопруд. Самотёком очищенные сточные воды направляются в канаву с выходом: в заболоченный  рельеф местности.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

На очистные сооружения сточные воды поступают по шести напорным коллекторам    трёх   КНС       в   приёмную   камеру.

Механическую   очистку  сточные  воды  проходят  на  решётках,   песколовках, первичных  отстойниках.

Осветлённые стоки самотёком поступают на биологическую очистку в аэротенки, далее во вторичные отстойники, контактные резервуары, биопруд. Самотёком очищенные сточные воды направляются в канаву с выходом в заболоченный  рельеф местности.

Активный ил из вторичных отстойников при помощи эрлифторов перекачивается в лоток активного ила, откуда направляется в аэротенки и частично (избыточный активных ил) забирается насосом, находящимся в производственном корпусе и подаётся в минерализаторы. Из минерализаторов ил подаётся на иловые площадки. Обезвоженный осадок вывозится, а дренажные воды с иловых площадок самотёком поступают в насосную станцию и перекачиваются вместе с хоз. бытовыми стоками в голову очистных сооружений.

Осадок, выпадающий в песколовках перекачивается на песковые площадки для подсушки, а дренажные воды перекачиваются вместе с дренажными водами иловых площадок в голову очистных сооружений.

Для обеспечения хорошей работы очистных сооружений в производственном здании установлены воздуходувки, воздух с которых подаётся в аэротенки, минерализаторы, контактные резервуары, а так же в первичные и вторичные отстойники для работы эрлифторов.

Состав  очистных сооружений.

А) Сооружения  для механической  и биологической  очистки сточных

вод.

1.	Приёмная камера.

2.	Здание решёток.

3.	Измерительный  лоток.

4.	Песколовки 2 шт.

5.	Распределительная  камера.

6.	Первичные отстойники 2 шт.

7.	Аэротенки 2 шт.

8.	Вторичные отстойники 2 шт.

9.	Контактные резервуары 2 шт.

10.	Биопруд (не работает).

11.	Выпуск стоков в канаву.

Б) Сооружения по обработке осадка.

1.	Минерализаторы 2 шт.

2.	Иловые площадки 4 шт.

3.	Песковые площадки 2 шт.

В) Вспомогательные сооружения.

1.	Производственный корпус.

2.	Хлораторная (не работает).

3.	Внутриплощадочные сети и сооружения.

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не осуществляется.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения Савинского городского поселения в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

### Износ основного оборудования.

Износ основного оборудования составляет более 70%.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Проектная мощность очистных сооружений составляет 2,7 тыс. м3/сутки.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Приборы учета сточных вод отсутствуют.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на схемах 6.1-6.2.

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

На территории п. Савино расположены очистные сооружения, которые принимают стоки от потребителей Савинского городского поселения. Источниками 	образования	 сточных  вод  являются  производственные цеха, бытовые помещения, жилой посёлок, бюджетные организации.

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В систему водоотведения п. Савино поступают стоки от населения, бюджетных организаций, производственных цехов, бытовых помещений. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки,  общим  направлениям  рельефа  местности  и   местоположением очистных сооружений канализации.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей Савинского городского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на схемах ниже.

Существующая схема водоотведения Савинского городского поселения.

Схема . Существующее положение в сфере водоотведения..3

Перспективная схема водоотведения Савинского городского поселения

Схема . Существующее положение в сфере водоотведения..4

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из трубопроводов диаметром от 100 до 300 мм общей протяженностью более 6 км. Износ существующих канализационных сетей по Савинскому городскому поселению составляет более 70%.

### Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

На  канализационных  сетях	 п. Савино	 расположены 	пять насосных станций. Характеристика насосного оборудования КНС Савинского городского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоотведения..7

| № п/п | Наименование источника водоотведения | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, м.куб./час | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС №1 | ЦМФ 16х16 реж. | 16 | 16 | 2,2 |
| 2 | КНС №2 | ЦМФ 16х16 реж. | 16 | 16 | 2,2 |
| 3 | КНС №3 | ЦМФ 16х16 реж. | 16 | 16 | 2,2 |
| 4 | КНС №4 (территория фабрики) | ЦМФ 16х16 реж. | 16 | 16 | 2,2 |
| 5 | КНС №5 (мкр. Восточный) | ЦМФ 16х16 реж. | 16 | 16 | 2,2 |

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В Савинском городском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров. Как видно из все профили трубопроводов и каналов можно подразделить на круглые, сжатые и вытянутые. У круглых сечений высота равна ширине, у вытянутых она больше ширины, у сжатых меньше ширины. Круглые сечения труб находят широкое применение, так как они наиболее полно отвечают приведенным выше требованиям. Трубы применяют для устройства бытовых и дождевых сетей. Сжатые сечения наиболее часто применяют при прокладках в тяжелых гидрогеологических условиях, когда нужно уменьшить глубину заложения сети. Этого типа сечения обладают большой отводоспособностью при малой высоте сечений. Их применяют для отвода больших количеств воды с незначительным колебанием расхода. Вытянутые профили сечения наиболее применимы при сооружении общесплавной системы канализации. Объясняется это тем, что в общесплавной системе канализации при отсутствии дождей расходы сточных вод малы. Вытянутые профили позволяют в этом случае получить большие скорости течения вод, так как гидравлический радиус у вытянутого сечения больше, чем у других. Лотки прямоугольного сечения применяют обычно на территориях очистных сооружений, а также для внутрицеховой канализации.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей Савинского городского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице ниже.

| Расчет ный гидрав ли- ческий уклон трубо- провод а i | Наруж ный диамет р трубы, Dн мм | Толщ ина стенк и труб ы, s мм | Напо лне- ние труб опро -вода hs/d | Гидра в- личес кий радиу с Rs | Кщ | Живое сечение щ кв.м | Расчетна я скорость Vн м/с | IРасчетн ый расход воды, q л/с | Участок трубо- провода №-№ | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Савино сеть водоотведения (на очистные) |
| 0,0033 | 326 | 10,8 | 0,66 | 0,08829 | 0,5498 | 0,05094 | 0,82 | 41,9154 | сеть | эооо |
| 0,005 | 222 | 9,2 | 0,66 | 0,05905 | 0,5498 | 0,02279 | 0,77 | 17,6496 | сеть | 510 |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,0530 | сеть | 990 |
| п. Савино сеть водоотведения (на заболоченный рельеф местности ) |
| 0.005 | 222 | 9,2 | 0.66 | 0,05905 | 0,5498 | 0,02279 | 0,77 | 17,6496 | сеть | 600 |
| 0.01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0.02987 | 0.5498 | 0.00583 | 0,69 | 4.0530 | сеть | 900 |

### Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика  состояния  канализационных сетей   не проводилась.

В связи с тем, что по данным АО «Савинский Водоканал» степень износа сетей водоотведения составляет более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

По данным АО «Савинский Водоканал» отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Защита канализационных сетей от коррозии не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоотведения..8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 80,501 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 64,244 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 16,257 |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков АО «Савинский Водоканал» не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон  не представлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения.

- Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

- Устаревшие очистные сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

-обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица . Существующее положение в сфере водоотведения..9

| № № п/ п | Наименование водопотребителей | Норма водо потре блени я (л/сут ) | Расчетное водоотведение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2027 |
|  |  |  | Кол-во потреби гелей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максима льный), м3/сут | Расчетны й расход (среднее уточный) м3/сут | Кол-во потреби гелей. чел | Расчетн ый расход, м3/rод | Расчетн ый расход (максим альный), м3/сут | Расчетн ый расход (среднее уточный )м3/сvт |
| / | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 1657 | 96,8 | 318,1 | 265,1 | 1 765 | 103,07 | 338,88 | 282,4 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по населению: |  |  | 96,8 | 318,1 | 265,1 |  | 103,07 | 338,88 | 282,4 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Прочие потреб ители |  |  | 15,9 | 52,3 | 43,6 |  | 16,3 | 53,6 | 44,7 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,48 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 11,3 |  |  |  | 11,99 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по городскому поселению |  |  | 124,5 | 370,4 | 308,7 |  | 131,89 | 392,48 | 327,1 |

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

На территории Савинского городского поселения в ближайшей перспективе планируется строительство здания Школы, требующее подключения к центральному  водоотведению.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод представлены в пункте 6.10.4 данного документа.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Савинского городского поселения в ближайшей перспективе не планируется реконструкция объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования представлены в пункте 6.10.4 данного документа.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о канализационных сетях подлежащих строительству и реконструкции для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоотведения..10

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство новых сетей канализации общей протяженностью 0,4 км | Повышение надежности системы | 3750 | - | 950 | 950 | 950 | 900 | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Реконструкция старых сетей водоотведения протяженностью 3,2 км | Повышение надежности системы | 9000 | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт колодцев водоотведения (110 шт.) | Повышение надежности системы | 5500 | - | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция участков канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не планируется.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о строительстве и реконструкции насосных станций представлены в таблице ниже.

Таблица . Существующее положение в сфере водоотведения..11

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство сливной станции для ЖБО мощностью 100 м.куб./час | Улучшение качества водоснабжения. | 80000 | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Реконструкция действующих очистных сооружений до 700 м. куб/сут. | Улучшение качества водоснабжения. | 230000 | - | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство новых очистных сооружений для мкр. Восточный и д. Шестуниха - 300 м. куб/сут. | Улучшение качества водоснабжения. | 350000 | - | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в городскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборы коммерческого учета водоотведения отсутствуют.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- строительство сливной станции для ЖБО;

- строительство станции водоподготовки;

- реконструкция действующих очистных сооружений до 700 м. куб/сут.;

- строительство новых очистных сооружений для мкр. Восточный и д. Шестуниха - 300 м. куб/сут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».